## Slide 1: 由減價收受探討工程人員對混凝土材料應有之認識
張庭瑋 博士
2018.11.14

## Slide 2: 前言－政府採購法一覽表
章 | 內容 | 條文
第一章 | 總則 | 1~17
第二章 | 招標 | 18~44
第三章 | 決標 | 45~62
第四章 | 履約管理 | 63~70
第五章 | 驗收 | 71~73
第六章 | 爭議處理 | 74~86
第七章 | 罰則 | 87~92
第八章 | 附則 | 93~114

## Slide 3: 前言－採購作業程序
招標前置作業
採購金額認定
選擇招決標方式
相關核准作業
擬訂招標文件
招標作業
上網公告
領標、受
理投標
處理疑義、
異議
開、決標作業
底價訂定
開標
審標
評選
減價、決標
履約
履約交貨、
施工
驗收
不符改善
保固、結案
Notes: 3

## Slide 4: 案例
3000 psi (210 kgf/cm2) 混凝土驗收鑽心取樣強度為1000 psi 機關主張驗收不符，要求打除重做。 廠商認為鑽心有問題。 法令/合約觀點 材料觀點
Notes: 4

## Slide 5: 案例
坦言松菸大樓是「爐渣屋」 台北文創：安全無虞 由 jjq519 » 2016 3月 07 (週一) 12:35 pm 政治中心／綜合報導 三立新聞總編輯陳雅琳昨（5）日在臉書上張貼「陳雅琳總編輯觀點」影片，內容指出，造價101億的台北松菸文創大樓竟然是「爐渣屋」，外牆出現白色斑點讓土木技師必須一再修補，連台北市長得知後直呼「我的天哪！」、「為什麼要把西裝布做成內褲呢？」 「混凝土被摻了未經安定化的還原渣，牆壁會迸出一些醜陋的洞洞，像是長了青春痘一樣……」陳雅琳的影片詳述，台北松菸文創大樓使用含廢爐渣的混凝土，廢爐渣是煉鋼後的產物，一旦遇水就會膨脹，導致撐破水泥，造成建築表面出現一個又一個的破洞。 影片指出，工程專家更擔心爐渣添加超過3%，未來可能持續爆裂，恐影響建築物的耐震係數與使用年限，而現在業者得知後，卻是只好一再修補。 對此，台北市文化局主秘劉得堅表示，已經得知訊息，並要求BOT業者台北文創公司盡快全面檢測建物安全，並採取必要措施；而台北文創公司今日下午召開記者會指出，大樓在2012年興建時，已發現清水混凝土外牆有微小突起，經確認後是誤用上游砂石場提供的「爐渣砂」，團隊立即停用有問題的混凝土，並經過日本專家協助補強和確認，結構「安全無虞」。 台北文創表示，大樓依造最高標準建造，並沒有逃避和隱瞞，目前仍作探討和修補。而媒體詢問是否有其他富邦建物摻有類似材料？台北文創表示，僅有此棟大樓，事後都沒有類似狀況發生。 不是用來取代水泥的爐石粉喔 是取代骨材的爐渣 聽說業界學長說不少建案用了這種爐渣（還原渣),會讓混凝土長青春痘,目前只能表面處理
Notes: 5

## Slide 6: 法令/合約觀點

## Slide 7: 政府採購法相關法令規定 採購法第七十一條
政府採購法本文 |  | 政府採購法施行細則 |  | 子法 (名稱) | 相關規定 (名稱)
第七十一條 | 機關辦理工程、財物採購，應限期辦理驗收，並得辦理部分驗收。 驗收時應由機關首長或其授權人員指派適當人員主驗，通知接管單位或使用單位會驗。 機關承辦採購單位之人員不得為所辦採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人。 前三項之規定，於勞務採購準用之。 | 第九十條 | 機關依本法第七十一條第一項規定辦理下列工程、財物採購之驗收，得由承辦採購單位備具書面憑證採書面驗收，免辦理現場查驗： 公用事業依一定費率所供應之財物。 即買即用或自供應至使用之期間甚為短暫，現場查驗有困難者。 小額採購。 分批或部分驗收，其驗收金額不逾公告金額十分之一。 經政府機關或公正第三人查驗，並有相關品質或數量之證明文書者。 其他經主管機關認定者。 前項第四款情形於各批或全部驗收完成後，應將各批或全部驗收結果彙總填具結算驗收證明書。 |  | 
 |  | 第九十條之一 | 勞務驗收，得以書面或召開審查會方式辦理；其書面驗收文件或審查會紀錄，得視為驗收紀錄。 |  | 
 |  | 第九十二條 | 廠商應於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位及機關。除契約另有規定者外，機關應於收到該書面通知之日起七日內會同監造單位及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。 工程竣工後，除契約另有規定者外，監造單位應於竣工後七日內，將竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料，送請機關審核。有初驗程序者，機關應於收受全部資料之日起三十日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。 財物或勞務採購有初驗程序者，準用前二項規定。 |  | 

## Slide 8: 政府採購法相關法令規定 採購法第七十一條
政府採購法本文 |  | 政府採購法施行細則 |  | 子法 (名稱) | 相關規定 (名稱)
 |  | 第九十三條 | 採購之驗收，有初驗程序者，初驗合格後，除契約另有規定者外，機關應於二十日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。 |  | 
 |  | 第九十四條 | 採購之驗收，無初驗程序者，除契約另有規定者外，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後三十日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。 |  | 
 |  | 第九十五條 | 前三條所定期限，其有特殊情形必須延期者，應經機關首長或其授權人員核准。 |  | 
說明： 機關辦理工程及財物採購，應限期辦理驗收，並可視需要辦理部分驗收，以便部分先行使用。至於辦理驗收之期限，詳見本法施行細則第92條至第95條之規定。另機關所辦理之採購如有本法施行細則第90條所列之6種情形之一，得由承辦採購單位備具書面憑證採書面驗收，免辦理現場查驗。 機關辦理驗收時，應由機關首長或其授權人員指派適當之主驗人，並通知接管單位或使用單位會驗。另主驗人宜為機關依人事法規進用之人員，如有聘請專家學者參與之需要，可聘彼等擔任協驗人員。 機關承辦採購單位之人員不得擔任其所辦採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人，以避免球員兼裁判之情形，影響採購作業之公平性。此外，本條文所稱「承辦採購單位之人員」，係指機關辦理該採購案件最基層之承辦人員。 勞務採購之驗收可彈性處理，採書面審查或召開審查會方式。以研究發展之採購案為例，機關得於招標文件中規定，以期中或期末報告為查驗項目，經簡報會議審核通過後即視同驗收通過。 依據(八八)工程企字第八八一九六三五號函：機關於廠商履約施工中所辦理之估驗程序，非屬驗收，亦不適用政府採購法所定監辦之規定，主(會)計單位無需派員監辦。 依據(八八)工程企字第八八一一三六九號函：機關辦理初驗，其主持初驗人員仍適用政府採購法第七十一條第三項之規定。 |  |  |  |  | 

## Slide 9: 政府採購法相關法令規定 採購法第七十二條
政府採購法本文 |  | 政府採購法施行細則 |  | 子法 (名稱) | 相關規定 (名稱)
第七十二條 | 機關辦理驗收時應製作紀錄，由參加人員會同簽認。驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。其驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經機關檢討認為確有先行使用之必要者，得經機關首長或其授權人員核准，就其他部分辦理驗收並支付部分價金。 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准；未達查核金額之採購，應經機關首長或其授權人員核准。 驗收人對工程、財物隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗。 | 第九十六條 | 機關依本法第七十二條第一項規定製作驗收之紀錄，應記載下列事項，由辦理驗收人員會同簽認。有監驗人員或有廠商代表參加者，亦應會同簽認： 有案號者，其案號。 驗收標的之名稱及數量。 廠商名稱。 履約期限。 完成履約日期。 驗收日期。 驗收結果。 驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，其情形。 其他必要事項。 機關辦理驗收，廠商未依通知派代表參加者，仍得為之。驗收前之檢查、檢驗、查驗或初驗，亦同。 |  | 
 |  | 第九十七條 | 機關依本法第七十二條第一項通知廠商限期改善、拆除、重作或換貨，廠商於期限內完成者，機關應再行辦理驗收。 前項限期，契約未規定者，由主驗人定之。 |  | 

## Slide 10: 政府採購法相關法令規定 採購法第七十二條
政府採購法本文 |  | 政府採購法施行細則 |  | 子法 (名稱) | 相關規定 (名稱)
 |  | 第九十八條 | 機關依本法第七十二條第一項辦理部分驗收，其所支付之部分價金，以支付該部分驗收項目者為限，並得視不符部分之情形酌予保留。 機關依本法第七十二條第二項辦理減價收受，其減價計算方式，依契約規定。契約未規定者，得就不符項目，依契約價金、市價、額外費用、所受損害或懲罰性違約金等，計算減價金額。 |  | 
 |  | 第九十九條 | 機關辦理採購，有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期間。 |  | 
 |  | 第一百條 | 驗收人對工程或財物隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗費用之負擔，依契約規定。契約未規定者，拆驗或化驗結果與契約規定不符，該費用由廠商負擔；與規定相符者，該費用由機關負擔。 |  | 
說明： 機關辦理驗收時，應製作驗收紀錄，並由參加人員會同簽認，惟廠商得不出席。至於「驗收紀錄」應載明之事項，詳見於本法施行細則第96條。如機關辦理驗收之結果與契約、圖說、貨樣規定不符時，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。其驗收結果不符規定之部分如非屬重要，且其他部分能先行使用，並經機關檢討認為確有先行使用之必要時，得經機關首長或其授權人員核准後，就其他部分辦理驗收並支付部分價金。惟其所支付之價金，以支付該部分驗收項目者為限，並得視不符部分之情形酌予保留。 機關辦理採購，如有部分先行使用之必要或已履約之部分有可能減損滅失，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期間。 驗收結果如與規定不符，但在不妨礙安全及使用需求，且不會減少通常效用或契約預定效用的情形下，經機關檢討不必拆換或拆換的確有困難時，得於必要時採取減價收受之方式處理。如採購金額在查核金額以上者，應先報經上級機關核准；如採購金額未達查核金額者，應經機關首長或其授權人員核准。至於減價之計算方式，應依本法施行細則第98條第2項規定辦理。 驗收人對於工程、財物之隱蔽部分，如於驗收時無法以肉眼判定，得拆驗或化驗，以確保品質是否符合契約規定。至於拆除、修復或化驗費用之負擔對象，依契約規定。契約未規定者，拆驗或化驗結果與契約規定不符，該費用由廠商負擔；與規定相符者，該費用由機關負擔。 |  |  |  |  | 

## Slide 11: 政府採購法相關法令規定 採購法第七十三條
政府採購法本文 |  | 政府採購法施行細則 |  | 子法 (名稱) | 相關規定 (名稱)
第七十三條 | 工程、財物採購經驗收完畢後，應由驗收及監驗人員於結算驗收證明書上分別簽認。 前項規定，於勞務驗收準用之。 | 第一百零一條 | 公告金額以上之工程或財物採購，除符合第九十條第一項第一款或其他經主管機關認定之情形者外，應填具結算驗收證明書或其他類似文件。未達公告金額之工程或財物採購，得由機關視需要填具之。 前項結算驗收證明書或其他類似文件，機關應於驗收完畢後十五日內填具，並經主驗及監驗人員分別簽認。但有特殊情形必須延期，經機關首長或其授權人員核准者，不在此限。 |  | 
說明： 機關辦理工程及財物採購之驗收，驗收及監驗人員應於驗收完畢後15日內填具結算驗收證明書或其他類似文件。如有特殊情形必須延期時，須先經機關首長或其授權人核准。另「結算驗收證明書」為公文書之一種，須加蓋主辦機關之印信。 勞務採購之驗收是否填具結算驗收證明書，可視個案性質而定，例如法律訴訟服務即無此必要。 |  |  |  |  | 

## Slide 12: 政府採購法相關法令規定 減價收受無須廠商同意
主旨：貴公司函詢減價收受及書面通知投標廠商無法決標之原因疑義，復如說明，請 查照。 說明： 一、復貴公司101年10月12日油採購發字第10110450180號書函。 二、來函說明一所詢疑義，說明如下： (一)按政府採購法（下稱本法）第72條規定：「…驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨…（第1項）。驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准；未達查核金額之採購，應經機關首長或其授權人員核准。」爰機關驗收結果與契約規定不符，依上開規定於必要時辦理減價收受者，尚無須經廠商同意。 (二)機關依上開規定辦理減價收受，其減價計算方式，本法施行細則第98條第2項已有規定「依契約規定。契約未規定者，得就不符項目，依契約價金、市價、額外費用、所受損害或懲罰性違約金等，計算減價金額」，其減價之金額，尚無須依本法第46條規定「訂定底價」；其減價收受之程序，與限制性招標之議價程序有別。 (三)機關辦理採購，應報請上級機關派員監辦或由主（會）計及有關單位會同監辦之情形，本法第12條及第13條已有規定。 三、來函說明二所詢略以「因流標或廢標者，如於開標紀錄上已請出席廠商簽名領回原封投標資料，或於廢標紀錄上請出席廠商會同簽名」疑義乙節，查上開紀錄如已載明無法決標之原因，並將影本提供出席廠商，已具有本法第61條所定對該廠商書面通知該案無法決標之效果。 正本：台灣中油股份有限公司 副本：本會企劃處（網站）
行政院公共工程委員會 函
發文日期：中華民國101年11月1日 發文字號：工程企字第10100383950號 根據政府採購法 第十三條 第四十六條 第七十一條 本解釋函上網公告者：本會企劃處 第三科 張 (先生或小姐
Notes: 12

## Slide 13: 政府採購法相關法令規定 停權之相關問題(第101條第3款)
行政院公共工程委員會訴91498號審議判斷書： 縱經機關驗收完成，亦不得免除廠商減省工料之責任。 行政院公共工程委員會訴1000022號審議判斷書： 有無擅自減省工料，應以查驗當時之結果作為判斷基準，申訴廠商事後縱然予以改善，但並不影響其原有擅自減省工料之事實，因此，申訴廠商實難以事後業已改善，推翻其原有擅自減省工料之事實。 情節是否重大，並非以減省工料之金額做為判斷之主要基準，本件缺失，日後可能造成人行道路面凹凸起伏不平，導致維修頻繁及用路人易跘跌受傷，已詳述如上，因此，申訴廠商僅以其自行計算該缺失金額所占契約金額甚微，即認情節並非重大，亦難參採。
Notes: 13

## Slide 14: 政府採購法相關法令規定 「減價收受結案」者，於一般情形下，尚難構成本法第一百零一條第一項第八款情形
廠商經由「減價收受結案」者，於一般情形下，尚難構成本法第一百零一條第一項第八款情形，惟仍應查察有無構成同條項第三款「擅自減省工料情節重大者」之情形。（工程企字第09200248540號） 將規劃設計廠商規劃設計錯誤之情形列為刊登政府採購公報之情形，建議於招標文件預先敘明該錯誤屬本法第一百零一條第九款「查驗或驗收不合格」之情形。（工程企字第8818761號） 爭契約規定：「機關得將廠商之規劃、設計錯誤、監造不實，視為政府採購法第101條第1項第8款之『查驗或驗收不合格，情節重大者』」廠商未經查驗確認C工區施作項目及數量即提送竣工圖表，應為監造不實，且就文義解釋，僅須有監造不實即符合第8款之情形；惟就停權處分性質，仍應就監造不實是否有情節重大而為認定。雖C工區僅為一小部分工程，其施工期間為3日，但因其有可能因颱風或大雨造成護岸居民之損失，申訴廠商不得以該次基礎補強深度不足情形並未造成護岸居民之損失，或C工區所占系爭工程契約金額之比例甚低，或未造成重大損害之結果而免除其監造不實之責任；且C工區所占系爭工程契約金額之比例與所可能發生之損害間亦無所謂比例問題，申訴廠商主張施工廠商已無條件依申訴廠商提送之補強方案進行保固期間之修復，此本為申訴廠商與施工廠商之保固責任，並不因該保固責任之完成而免除其監造不實之責任。 (工程會訴1020059)
Notes: 14

## Slide 15: 政府採購法相關法令規定 工程契約範本第4條 契約價金之調整
(一)驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。 ■採減價收受者，按不符項目標的之契約價金＿＿%(由機關視需要於招標時載明；未載明者，為15%）減價，並處以減價金額＿＿%（由機關視需要於招標時載明；未載明者，為3倍)之違約金。但其屬尺寸不符規定者，減價金額得就尺寸差異部分按契約價金比例計算之；屬工料不符規定者，減價金額得按工料差額計算之。減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限。
Notes: 15

## Slide 16: 工程契約範本第4條 契約價金之調整
(一)驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。 ■採減價收受者，按不符項目標的之契約價金＿＿%(由機關視需要於招標時載明；未載明者，為15%）減價，並處以減價金額＿＿%（由機關視需要於招標時載明；未載明者，為3倍)之違約金。但其屬尺寸不符規定者，減價金額得就尺寸差異部分按契約價金比例計算之；屬工料不符規定者，減價金額得按工料差額計算之。減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限。
Notes: 16

## Slide 17: ACI鑽心試體規定如下
若強度較fc’少35kgf/cm2以上時，則至少需取三個鑽心試體。
三個試體之平均值至少需0.85fc’以上，而且其中不能有個別試體低於0.75fc’。
Notes: 17

## Slide 18: 材料觀點

## Slide 19: 工程契約範本第4條 契約價金之調整
混凝土係為一種複合材料，由水泥、水、粒料及摻料等四種性質相異的材料所組合而成，如配比或施工不當，容易產生泌水及析離現象。是故材料設計至施工技術，足以影響混凝土的品質及性能。
膠結材料(水泥漿體=水泥+水)
填充料(粒料)
=
+
粗粒料
細粒料
水泥砂漿
混凝土
特殊混凝土
摻料
混凝土
Notes: 19

## Slide 20: 減少混凝土中總體用水量優點
混凝土係由粒料(填充料，其體積約佔70%~80%)和水泥漿體(粘結料，體積約佔25％~40％)組合而成，若添加摻料則成為特殊混凝土，如高強度混凝土(HSC)、高性能混凝土(HPC)、自充填混凝土(SCC)、滾壓混凝土(RCC)、活性粉混凝土(RPC)等。水泥漿體品質的關鍵因素為水膠比(W/B)(指水的重量與水泥和卜作嵐組合膠結料之重量比值)及水灰比(W/C)(指水和水泥之重量比值)，在相同材料及養護狀況下，減少水量對強度及耐久性而言是有其必要性的，由經驗顯示減少混凝土中總體用水量有以下優點： 增進抗壓及撓曲強度。 增加水密性。 減低吸附水量。 增加抗風化能力。 澆置面間有較佳之粘著性。 混凝土與鋼筋間有較佳之握裹力。 乾濕作用所造成的體積變化較少。 換言之，在充分搗實的條件下，混凝土總含水量愈少則混凝土品質愈佳。近代由於強塑劑之發展，以及卜作嵐材料之精緻高效能使用，可以同時達到「減少水量」又「減少水泥量」雙重矛盾的目標，雙管齊下，不但使混凝土變成蜂蜜般流動，而且又符合全球CO2減量排放要求的「京都議定書」精神，混凝土演變成為「綠混凝土」。
Notes: 20

## Slide 21: 混凝土材料
水泥(Cement) 由石灰質材料及粘土質材料經研磨、適當配方、高溫燒結、然後再加上石膏，再經研磨的「二磨一燒」程序生產而成。由於原料的成份隨產地及礦石開採狀況而異，所以容易造成水泥品質上的差異。對同一廠牌且同樣配方的水泥，由於煆燒時間、溫度、煆燒量、冷卻時間、研磨時間及研磨細度等的不同，都會造成水泥產品性質的變異，因此使用水泥時必須合理的抽樣分析，適時掌握其變異性，做為分析混凝土品質的參考。基本上，C3A及C3S為水化熱主要來源，對巨積混凝土而言，支配放熱量及上昇溫度；而C3S及C2S為貢獻水泥漿強度的主要支配因子，如果需要早期強度時，則必需增加C3S之量。
Notes: 21

## Slide 22: 混凝土材料
粒料(Aggregates) 粒料的用量約佔混凝土體積的70%~80%，無疑對混凝土性質有莫大的影響。通常粒料(填充料)比水泥漿(粘結料)的強度高出甚多，因此只要粒料堅硬、形狀適當、淨潔無粉塵，即便是再生粒料都適合使用。但是混凝土的經濟性是隨水泥用量多寡而減增。使用經濟量(少量)的水泥，在水膠比(W/B)不變的條件下，水泥漿可能不足或太少，此會嚴重影響混凝土的工作性，除非有高頻率的振動機器，或加入適量強塑劑等來克服流變性的問題，否則容易產生蜂窩及孔隙現象，反而導致強度的遞減。西元1992年以後，卜作嵐材料及強塑劑的高度應用，使極少量水泥及水的條件下，不僅工作性特佳，強度亦會高度成長。居於強度的考慮，通常希望粒料強度與水泥漿長期強度相近，所以級配的緻密考慮是不可忽視的。
Notes: 22

## Slide 23: 混凝土材料
水 水質對混凝土的影響並沒有想像中那麼嚴重。有關水質的檢驗，雖然ASTM並沒有規定，但可參考英國BS標準規定，原則上要求拌和水之品質對凝結時間及抗壓強度不可有過度的影響。但應注意若含有海水，則必須小心其所拌製混凝土之總氯離子含量，以防鋼筋嚴重鏽蝕爆裂。除了水質外，混凝土的品質也深受水量的影響。
Notes: 23

## Slide 24: 混凝土材料
摻料 依據ASTM C125的定義，摻料是水、水泥及粒料以外之添加物，同一品名摻料有很多種不同化學組成成份，而且一般製造原料常取自工業廢料，同時它無法使「不當配比」或「草率施工」的低品質混凝土轉變成高品質的混凝土。 使用摻料時應考慮： 具經濟性：減少水泥用量。 施工上的便利：可自充填模板角隅、延長輸送時間、特殊澆置作業。 改良新拌混凝土的性質：獲得較佳工作度、控制凝結時間、減低水化熱。 改善硬固混凝土的性質：提高極限強度，尋求較佳耐久性。 特殊功能性質：乳液改良劑；收縮補償劑；速凝劑等。 混凝土內添加化學摻料可以節省用水提高工作性，添加飛灰爐石則能提高工作性，抑制鹼粒料反應，提高混凝土的長期強度。
摻料種類 物理性質 | A型 減水劑 | B型 緩凝劑 | C型 速凝劑 | D型 減水 緩凝劑 | E型 減水 速凝劑 | F型 高性能 減水劑 | G型 高性能減水緩凝劑
Notes: 24

## Slide 25: 水泥效益
混凝土為了消彌施工不當，造成蜂窩，或獲得優良的品質，所以適宜的工作性，考慮利用粒料級配及混合粒料，達到緻密單位重，使固定工作性下，有最少的水泥漿量，並應用本土材料，添加大量卜作嵐材料填塞孔隙及減少水量，均是獲取經濟性的策略。優生混凝土更強調以「提高水泥強度效益」來提昇經濟性，由高雄85國際廣場經驗，水泥效益由傳統0.74kgf/cm2/每kg水泥增至3.0kgf/cm2/每kg水泥，並提高生命週期至200年以上，所以要求56天之電阻係數至少20KΩ-cm，使鋼筋混凝土不致有腐蝕之虞。最後考慮生態性的確保，使用回收工業副產品及廢棄物，減少水泥用量，都是重要的準則。
Notes: 25

## Slide 26: 混凝土配比計算
選用混凝土材料。 設定配比之目標強度。 決定坍度。 決定粗粒料之最大粒徑。 決定單位體積用水量 決定水灰比。 計算水泥用量。 估計含氣量。 決定粗細粒料用量。 依粒料之吸水率及表面含水量調整用水量。 計算各項材料之用量。
Notes: 26

## Slide 27: 混凝土配比計算例
1m3混凝土所需之拌合水為178kg，粗粒料為0.72m3，若水灰比為0.59，粗粒料比重為2.68，粗粒料的乾燥搗實單位重為1600kg/m3，細粒料比重為2.64，含氣量為1%。請問所需的砂重約為多少kg？ (一)重量法 假設混凝土單位重為2400kg/m3 粗粒料重=0.72×1600 =1152kg/m3 水重 =178kg/m3 水泥 重=178÷ 0.59 =302kg/m3 砂重=2400-1152-178-302=768kg/m3 (二)絕對體積法 粗粒料=0.72×1600÷(2.68×1000)=0.430m3 水=178×0.001 =0.178m3 水泥=302÷ 3150 =0.096m3 含氣量=1% =0.010 砂=1-0.43-0.178-0.096-0.01 =0.286m3 砂之重=0.286×2.64×1000 =755kg/m3
粗粒料 ↑↓
細粒料 ↑↓
水泥 ↑↓
水 ↑↓
Notes: 27

## Slide 28: 結論
拆除？ 重鑽？ 其他？
Notes: 28

## Slide 29: The Ends

## Slide 30: 聯絡方式
姓名：張庭瑋
電話：0927-580978 ／0911-889368
信箱：tiewech89@yahoo.com.tw
tiewech89@gmail.com
tiewech88@pchome.com.tw
Line (ID：tiewech89，手機：0911-889368)
歡迎來電交流
Notes: 30